Приложение № 4 
к решению ГКРЧ 
от 30 июня 2015 г. 
№ 15-33-05

Изменения в Нормах 19-13 «Нормы на ширину полосы радиочастот и внеполосные излучения радиопередатчиков гражданского применения», утверждённых решением ГКРЧ от 24 мая 2013 г. № 13-18-03

Раздел таблицы № 4.12 для телевизионного сигнала в цифровой форме класса излучения X7FWX изложить в следующей редакции:

| Класс излучения | Тип модуляции | Формулы расчета НШПЧ, контрольной ширины полосы и внеполосных излучений | Описание спектральной маски в форме исходного нормативного документа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X7FWX телевизионный сигнал в цифровой форме | COFDM (DVB-T) | Bн=7,612МГц Bk=7,7МГц В60=8,5МГц | Относительная частота, МГц 4) 5) 6) | Относительный уровень, дБ 4) 5) 6) в полосе 4 кГц | Описание маски дано в соответствии со стандартом ETSIEN 300 744 (табл. 18) |
|  |  |  | -12 (-12) -10,75 -9,75 (-6) 4,75 (-4,2) -4,185 -3,9 (-3,8) (+3,8) +3,9 (+4,2) +4,25 +5,25 (+6) +6,25 +11,25 +12 (+12) | -100 (-120) -78,7 -78,7 (-95) -73,6 (-83) -59,9 -32,8 (-32,8) (-32,8) -32,8 (-83) -66,1 -78,7 (-95) -78,7 -78,7 -100 (-120) |  |
| X7WWX сигнал в цифровой форме для передачи информации: телеграфии, факсимиле, передачи данных, телеметрии, телеуправления, телефонии (включая звукового радиовещания), телевидения | COFDM (DVB-T2) | Bн=7,612МГц, Bн=7,72МГц, Bн=7,77МГц | -20 -12 -6 -4,2 -3,9 +3,9 +4,2 +6 +12 +20 | -110 (-120) -110 (-120) -85 (-95) -73 (-83) -32,8 (-32,8) -32,8 (-32,8) -73 (-83) -85 (-95) -110(-120) -110(-120) |  |
| Примечания: 4) В скобках приведены параметры для критических случаев, оговариваемых при выдаче разрешения на эксплуатацию радиоэлектронного средства по условиям электромагнитной совместимости РЭС. 5) Для класса излучения X7WWX применяются нормы с параметрами, приведёнными без скобок. 6) Спектральная маска определена для следующих вариантов системы DVB-T2: |
| Модуляция | Длина БПФ | Кодовая скорость* | Защитный интервал |
| QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM | 2k | 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 | 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 |
|  | 4k | 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 | 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 |
|  | 8k | 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 | 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4 |
|  | 16k | 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 | 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4 |
|  | 32k | 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 | 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128 |
|  | 8k extended | 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 | 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4 |
|  | 16k extended | 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 | 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4 |
|  | 32k extended | 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 | 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128 |
| Примечание: * - для блока LDPC длиной 16200 и 64800 бит |

подпись под рисунком 4.3 изложить в следующей редакции:

«Рисунок 4.3. Огибающая кривая внеполосного спектра сигнала (спектральная маска) цифрового телевидения DVB-T/T2/H, исключающая помехи аналоговой системе телевидения K/SECAM в смежных каналах. Для обычных условий работы системы»;

подпись под рисунком 4.4 изложить в следующей редакции:

«Рисунок 4.4. Огибающая кривая внеполосного спектра сигнала (спектральная маска) для системы цифрового телевидения DVB-T/T2/H. Для критических случаев работы системы».