Приложение 
к решению ГКРЧ
от 16 марта 2012 г.
№ 12-14-07

Основные технические требования к параметрам излучения передающих устройств цифрового телевизионного вещания стандарта DVB-T2

| Наименование параметра | Допускаемое значение параметра |
| --- | --- |
| 1. Отклонение выходной мощности от номинальной величины | ±10% |
| 2. Изменение выходной мощности при медленных колебаниях напряжения сети в пределах от номинального значения и при медленных изменениях частоты электропитания в пределах ±1% от номинального значения | ±0,25 дБ |
| 3. Отклонение центральной частоты спектра излучения от номинальной величины | ±100 Гц |
| 4. Относительный уровень любого из побочных излучений на выходе передатчика: для передатчиков III диапазона с выходной мощностью, не более 100 мВт | не менее чем на 40 дБ ниже мощности основного излучения, но не более 10 мкВт |
| для передатчиков III диапазона с выходной мощностью от 100 мВт до 25 Вт для передатчиков IV, V диапазонов с выходной мощностью не более 25 Вт | не менее чем на 40 дБ ниже мощности основного излучения, но не более 25 мкВт |
| для передатчиков III-V диапазонов с выходной мощностью более 25 Вт | не менее чем на 60 дБ ниже мощности основного излучения |
| 5. Уровень мощности внеполосных составляющих спектра выходного сигнала ТВ радиопередатчика |  |

| 5.1. Относительный уровень спектральной плотности мощности внеполосных излучений1. Примечание 1. Уровень мощности измеряется в полосе 4кГц, где 0 соответствует полной выходной мощности. Примечание 2. Приведенная ограничительная маска устанавливает допустимый уровень внеполосных составляющих спектра выходного сигнала радиопередатчика, если в соседних радиоканалах работают аналоговые телевизионные радиопередатчики и выполняются следующие условия: – антенны аналогового и цифрового передатчиков расположены на одной мачте; – излучения аналогового и цифрового сигналов имеют одинаковую поляризацию; – эффективная излучаемая мощность цифрового радиопередатчика Рц и пиковая излучаемая мощность аналогового радиопередатчика Ра равны. Если излучаемые мощности передатчиков не равны, то к значениям подавления внеполосных излучений ограничительной маски следует прибавить корректирующую величину ∆Р, определяемую по формуле: ΔP = 10 lg Ра / Pц , дБ | Значение отстройки от центра, МГц | Относительный уровень внеполосных составляющих, дБ |
| --- | --- | --- |
|  | -12,0 | -110 |
|  | -6,0 | -85 |
|  | -4,2 | -73 |
|  | -3,9 | -32,8 |
|  | 3,9 | -32,8 |
|  | 4,2 | -73 |
|  | 6,0 | -85 |
|  | 12,0 | -110 |
| 5.2. Маска выходного сигнала радиопередатчика для критических случаев по стандарту DVB-T, DVB-T2 (в случае стандартного распределения несущих частот в спектре сигнала), имеющая полосу пропускания 7,61 МГц и требуемое подавление в узловых точках, накладывает более жесткие ограничения на уровень внеполосных составляющих спектра выходного сигнала радиопередатчика и применяется в особых случаях, определяемых государственными органами контроля за использованием радиочастотного спектра. При расширенном наборе несущих в спектре выходного сигнала радиопередатчика по стандарту DVB-T2 полоса пропускания увеличивается до значения 7,77 МГц2. | Значение отстройки от центра, МГц | Относительный уровень внеполосных составляющих, дБ |
|  | -12,0 | -120 |
|  | -6,0 | -95 |
|  | -4,2 | -83 |
|  | -3,8 | -32,8 |
|  | 3,8 | -32,8 |
|  | 4,2 | -83 |
|  | 6,0 | -95 |
|  | 12,0 | -120 |

# Endnotes

1 При режиме работы передатчика 8K-32K и величине защитного интервала 1/4, режимы 1K-4K требуют дополнительного уточнения

2 Трафарет критической маски в этом случае не определен и требует уточнения.